Трёхосный промтоварный полуприцеп модель SG-345ST

ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: SG-345ST

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Предназначен для эксплуатации с европейскими тягачами с колесной формулой 4х2 на пневмоподвеске.

Категория транспортного средства - О4

РАЗМЕРЫ

| габаритная длина | 16 000 мм |
| --- | --- |
| габаритная ширина | 2 550 мм |
| габаритная высота | 4 000 мм |
| внутренняя высота при высоте седельно-сцепного устройства 1110 мм | ок. 2 764 мм |
| внутренняя длина | 15 928 мм |
| внутренняя ширина | 2 454 мм |
| ширина проема двери | 2 421 мм |
| внутренний объем при высоте седельно-сцепного устройства 1110 мм | ок. 108 м3 |
| колея | 2 040 мм |

ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | 7 500 кг |
| --- | --- |
| масса перевозимого груза, не более | 25 000 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 38 000 кг |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 27 000 кг |

ШАССИ

- сварная конструкция из продольных и поперечных балок, изготовленных из стали;

- опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

- маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

- задний защитный брус в виде стального гнутого профиля, соответствующий правилам ЕЭК ООН № 58-01;

- боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00;

- 2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- пластиковые полукрылья перед первой и за третьей осями, пара брызговиков за третьей осью;

- корзина для крепления двух запасных колес, держатель для крепления одного запасного колеса;

- 8 пар стандартных крепежных мульд сбоку, утопленные, с силой натяжения 2500 Нм;

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- 3 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки BPW;

- усиленное исполнение для жестких дорожных условий;

- оснащение средней оси датчиками ABS;

- пневмоподвеска BPW;

- передняя подъемная ось.

КОЛЕСА И ШИНЫ

- 7 колес (вкл. 1 запасное), диск 11,75 х 22,5;

- шины 385/65R22,5 (Европейский производитель).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- тормозные механизмы барабанного типа;

- EBS – антиблокировочная система;

- конфигурация ABS – 2S/2M;

- автоматический регулятор тормозных сил;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS по ISO7638;

- без соединительных кабелей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- рабочее напряжение 24 V;

- пятикамерные задние осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем, вмонтированные в защитный брус;

- 2 фонаря освещения номерного знака;

- габаритные боковые фонари;

- 2 передних габаритных фонаря снизу;

- 2 передних габаритных фонаря сверху;

- 2 задних габаритных огня сверху;

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе;

- 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей.

ПОЛ

- из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27-30 мм, рифленая поверхность;

- разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 4 460 кг.

КУЗОВ

- передняя и боковые стенки из алюминиевых наборных профилей (гладкая поверхность);

- усиливающий уголок снизу по всей длине кузова на высоте 600;

- легкая светопропускающая пластиковая крыша с поперечинами;

- задний портал из оцинкованной стали (окрашен) с дополнительными усиливающими элементами в верхней части;

- нижняя балка из оцинкованной стали (не окрашена);

- алюминиевые двустворчатые задние двери, каждая с 2-мя расположенными с внешней стороны поворотными стержневыми замками и четырьмя петлями на каждую створку;

- фиксаторы дверей в открытом положении;

- внутренняя обшивка из фанеры F1/F1 ламинированная толщиной 6,5мм и от передней стенки к задней двери, непрерывный пластиковое покрытие в плоскости;

- 3 ряда крепежных шин на высоте 624, 1274 и 1924 мм от пола, устанавливается только на боковые стенки;

- выдвижная ступень сзади справа под дверью;

- два резиновых отбойника.

ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

- все стальные части перед покраской проходят обработку грунтом;

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- диски колес серебристого цвета;

- цвет шасси однотонный черный RAL 9011;

- цвет кузова однотонный белый RAL 9010;

- цвет заднего защитного бруса белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- 2 электромеханический замок для запирания задних дверей кузова дистанционно при помощи брелоков или электромагнитных карт;

- АКБ 12V для постоянного питания ЭБУ электромеханического замка;

- преобразователь напряжения 24V/12V;

- ящик для АКБ.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на кузов -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание осуществляется на сервисной станции предприятия «НОВТРАК». Возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак» по взаимному согласованию.

Условия поставки: с завода в Великом Новгороде.