Коммерческое предложение № 3675 от 27.12.2016 г.

АО «ВОМЗ»  благодарит Вас за проявленный интерес к нашей продукции и имеет честь предоставить коммерческое предложение на поставку нового полуприцепа-тяжеловоза TR-31.

Полуприцеп-тяжеловоз TR-31 (механические трапы, борта, упоры от бокового смещения, уширители)

(Адаптирован для эксплуатации с 2-х осным и 3-х осным тягачом по ISO 1726).

Производитель: Акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод».

- Технические характеристики.

| Категория транспортного средства | О 4 |
| --- | --- |
| Максимальная полная масса, кг Масса перевозимого груза, кг | 53 000 41 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 12 000 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 17 000 |
| Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
| Длина габаритная ок., мм Длина погрузочной платформы, мм | 13 075 9 500 |
| Ширина габаритная, мм | 2 550 |
| Ширина габаритная с выдвинутыми уширителями, мм | 3 000 |
| Высота погрузочная (под нагрузкой), мм | 890 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 350 |
| Угол въезда по трапам, град | 13 |

- Техническое описание.

  - Конструкция шасси.

    - Усиленное шасси из двух продольных лонжеронов двутаврового сечения соединенных поперечными балками (для сложных дорожных условий).

    - Конструкция рамы выполнена из высокопрочной стали  DOMEX 700 работающей в температурном режиме от -70 С до +40 С;

    - Опорное устройство JOST/BPW /SAF (Германия) грузоподъемностью 24 т. с управлением справа;

    - Шкворень  JOST/BPW /SAF (Германия) 2-х дюймовый  в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00, расположен согласно ISO 1726;

    - 2 противооткатных упора (башмака);

    - Крепления 2-х запасных колес;

    - Боковая алюминиевая  противоподкатная защита, выполненная по Правилам ЕЭК ООН № 73.00;

    - В задний швеллер  интегрировано крепление номерного знака;

    - Рамка под регистрационный номер с логотипом STEELBEAR;

    - Таблички ЕСЕ 70.

  - Осевой агрегат.

    - 3-х осный осевой агрегат BPW Heavy Duty (Германия), барабанные тормоза, усиленное исполнение сечение стенки 15 мм, квадратная ось более устойчива к скручиванию, которые возникают на дорогах России и СНГ имеющих боковой уклон. Допустимая нагрузка на каждую ось 12 000 кг;

    - Усиленная пневматическая подвеска BPW (Германия) (подушки диаметром 360 мм) с возможностью подъема/опускания;

    - Усиленные амортизаторы (синие HD);

    - Пара брызговиков за задней осью;

  - Колеса  и шины.

    - Колесо в сборе 13 шт. (вкл. 1 запасное);

    - Шины  CORDIANT   размерностью 235/75R17,5;

    - Стальные диски 17,5х6,75.

  - Тормозная система.

    - Пневматическая электронная тормозная  система  WABCO TEBS-E 2S/2M (Германия), с функцией RSS (система противоопрокидывания). EBS позволяет получить оптимальное соотношение между тормозными силами отдельных колес, а также между тягачом и прицепом.

    - Датчики АБС на одной оси;

    - Тормозные камеры мембранного типа;

    - Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на второй и третьей осях;

    - Две пневматические соединительные головки (питающая и управляющая);

    - Розетка АБС по ISO7638 (без соединительных кабелей с тягачом).

  - Электрооборудование.

    - Электрооборудование ASPOECK (Германия) во взрывобезопасном исполнении.  Кабель и разъемы надежно защищены, от химического и теплового воздействия, с напряжением  в сети 24 вольта;

    - Центральный 10-ти жильный кабель с сечением: 7х1,5 мм и 3х2,5 мм;

    - Передние габаритные фонари белого света – 2 шт.;

    - Габаритные боковые фонари – 10 шт.;

    - Фонари освещения номерного знака – 2шт.;

    - Пятикамерные задние фонари со светоотражателями – 2 шт.;

    - Контурные задние фонари в резиновых кожухах – 2 шт.;

    - Семиполюсные разъемы – 2 шт. (без соединительных кабелей с тягачом).

    - Пятнадцатиполюсный разъем для подключения электрики (без соединительного кабеля с тягачом);

  - Пол.

    - Металлический настил из рифленой стали на «гуське», и на нижней грузовой площадке между лонжеронами;

    - Деревянный настил от края лонжерона до обвязки полуприцепа;

  - Передняя площадка

    - Передняя стальная стенка на «гуське» высотой ок. 500мм;

    - Алюминиевые борта на «гуське»;

  - Уширители платформы.

    - Оцинкованные уширители (выдвижного типа) грузовой платформы;

    - Знак «Негабарит»- 4 шт.

  - Трапы.

    - Механические трапы, с пружинным «помошником»;

    - Ширина трапа 700 мм;

    - Планки противоскольжения;

    - Цепи крепления аппарелей.

  - Боковые упоры.

    - Упоры от бокового смещения техники – 10 шт. (по пять на каждую сторону, три положения по ширине: под  колеи 1650 мм, 1800 мм и 1950 мм);

  - Маркировка.

    - Частичная светоотражающая маркировка в соответствии с директивой ECE R48, сбоку и сзади желтая.

  - Покраска.

    - Подготовка стальных поверхностей дробеструйным методом до степени Sa 2 ½;

    - Покраска полуприцепа двухкомпонентной полиуретановой системой  Normadur (Финляндия)  с предварительным  нанесением цинкосодержащего грунта, защищающего раму от «подслойной» коррозии;

    - Цвет шасси КРАСНЫЙ (RAL 3001);

    - Боковая защита без покраски (алюминиевая), или металлопластиковая (серая);

    - Заднее защитное устройство серебристого цвета;

    - Колесные диски серебристо-серые.

Цена за единицу изделия в указанной выше комплектации составляет

2 057 958 рублей (вкл. НДС 18%)

Количество: 1 единица.

Срок поставки:

В течение 60 рабочих дней с момента получения предоплаты.

Условия оплаты:

30%- предоплата после подписания договора поставки;

70%- Оплата по готовности к отгрузке.

Сертификация

Полуприцепы Steelbear сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантии:

-гарантийный срок на полуприцеп - 24 месяца с момента продажи;

-гарантийный срок на осевые агрегаты  - 36 месяцев;

- гарантия от сквозной коррозии на метал – 10 лет.

Сервисное обслуживание:

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание проводится на заводе АО «ВОМЗ» и на станциях сервис-партнеров завода. По взаимному согласованию возможны другие варианты.

Более подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте  http://www.steelbear.info

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ!